## Slide 1
PP棉对自制净水器水质净化效果的影响及强化学习算法的辅助应用
汇报人：钟锦华 汤凯瑞 蔡伯豪
汇报时间：2025/10/18

## Slide 2
目 录
CONTENTS
研究缘起与目标
实验
研究强化学习算法的辅助应用
未来与展望

## Slide 3
研究缘起与目标
01

## Slide 4
水危机与生态文明教育需求
工业化和城市化加剧了水污染与短缺问题，青少年生态文明教育已成为国家战略。然而，作为新课标推荐项目的 自制净水器 ，在实践中却面临三大痛点。
耗材浪费：学生盲目尝试，PP棉等材料消耗巨大。
效果难评：缺乏定量分析，难以科学评估过滤效果。
试错成本高：从定性到定量的跨越困难重重。

## Slide 5
人工智能热潮与“AI+”战略
人工智能已成为社会热潮，人工智能的应用已成为国家战略。其具备有三大优势：
智能迭代：自我学习能力更强
效率更高：决策时间更短
实用性强：应对复杂状况的能力更强

## Slide 6
核心目标与技术路线
研究目标
阐明孔径-层数对净水效能的影响规律，构建可推广的预测模型。
引入强化学习实现工艺参数智能优化，形成“虚拟仿真-智能决策-实验验证”闭环框架。
技术路线
单因素实验
多物理场仿真
强化学习算法

## Slide 7
实验
02

## Slide 8
控制变量
固定层数测孔径，固定孔径测层数，并测试初始水质梯度效应。
统一条件
统一原水20分、体积20mL、一次性注水，并严控压实度与侧漏。
数据筛选
定义“好/正常/坏值”并加权过滤，确保用于建模的数据高信度。
使用“水侦探”检测笔获取综合水质得分

## Slide 9
关键现象与反常点发现
反常点：5μm效率抬升
孔径与截留效率总体负相关，但在5μm处出现效率异常抬升，为模型修正提供关键数据点。
深度过滤效应
6层PP棉曲线下降更缓，验证了 深度过滤 的补偿效应。
压实度影响
梯度压实导致实际孔径缩小，成为重要的误差来源和控制变量。
检测时间偏差
检测笔静置30秒后，分数可虚高30分，揭示了检测机制的局限性。

## Slide 10
孔径-层数-水质三元函数
采用分段多项式拟合，模型决定系数R²均大于0.92，可高精度预测水质。
初始水质效应: 采用线性模型补偿差值，y=22x−13
模型已嵌入科普小程序，零基础用户30秒即可获取 定制净水方案 。
重复多次生成、验证拟合函数，如下
PP棉层数一定，水质得分y与孔径x的关系如下：
两层:y= 51.87-13.81x+3.58x2-0.24x3
四层:y＝52.57-22.08x+6.3x2-0.43x3
六层:y=43.89-6.96x+1.78x2-0.11x3
PP棉孔径一定，水质得分y与层数x的关系如下：
10微米:y＝1.625 x2-9.25x+28
5微米:y＝2.25 x2-15.5x+40
1微米：y=1.19x²-11.62x+59
0.5微米:y=-3x²+22.68x+1.98
0.2微米:y＝-0.09x2+2.81x+42.41
0.1微米:y＝-3.33x2+34.57x-46.31
图6：PP棉层数一定时，孔径与水质的函数模型(1代）
图7：PP棉孔径一定时，层数与水质的函数模型

## Slide 11
软件功能与课堂落地案例
分数预测
北京海淀两所中学试用成果
材料浪费减少 40% | 课堂报告平均分提升 12%

## Slide 12
强化学习算法辅助应用
03

## Slide 13
基于Q学习算法的简单走迷宫视频及代码

## Slide 14
背景
为什么用倒立摆模型来学习强化学习内容：
我们发现净水器过滤存在着更为复杂的模型，不适合直接构建仿真环境，所以我们决定更换研究模型以学习与改善强化学习模型的学习能力，再移植于净水器过滤问题上。
倒立摆模型作为一种简单、经典的控制模型，比较适合用于训练强化学习算法，我们搭建了模拟倒立摆模型的仿真物理学环境，用于实验。
倒立摆力学模型构建：

## Slide 15
倒立摆强化学习框架：MDP建模
状态 (State)
描述当前小车的位置和加速度，杆的角度、角加速度。
动作 (Action)
智能体可调的参数，对小车施力的大小。
奖励 (Reward)
待探究的量，可能为-|角度|，-|角度|-|角加速度|…..
核心在于Q值表

## Slide 16
控制变量
Ⅰ.学习率对函数收敛速度的影响
Ⅱ.时间步长对函数收敛速度的影响
Ⅲ.奖励函数各值对收敛速度的影响
统一条件
统一原水20分、体积20mL、一次性注水，并严控压实度与侧漏。
得出参数
学习率为动态衰减
时间步长为0.05s
奖励函数=-v
基于倒立摆模型做探究性学习
实验背景：
我们发现净水器过滤存在着更为复杂的模型，不适合直接构建仿真环境，所以我们决定更换研究模型以学习与改善强化学习模型的学习能力，再移植于净水器过滤问题上。
倒立摆模型作为一种简单、经典的控制模型，比较适合用于训练强化学习算法，我们搭建了模拟倒立摆模型的仿真物理学环境，用于实验。
实验目的：
证明这些变量对强化学习算法的收敛率有影响，将结果作为初步假设放到对净水器中的强化学习算法中，后期再进行试验验证。
得出结论：
这些变量对收敛速度在倒立摆模型上有影响

## Slide 17
实验现象
图4.1：空白对照组
图4.3：将模拟用时间步长从0.005s调为0.05s
图4.4：将单回合训练总奖励值下限由-1000调为-2000
图4.2：将探索率改为在0.3固定

## Slide 18
基于Q学习算法的倒立摆运行状态图及代码

## Slide 19
净水器强化学习框架：MDP建模
状态 (State)
描述当前PP棉的结构和性能，如孔径分布、层数、压降等。
动作 (Action)
智能体可调的生产工艺参数，如熔喷压力、接收距离等连续变量。
奖励 (Reward)
综合水质指标(TOC,COD,TDS等)的加权得分，引导智能体学习最优策略。
核心在于Q值表

## Slide 20
净水器强化学习算法投入使用逻辑图

## Slide 21
基于Q学习算法的净水器模拟分数视频及代码

## Slide 22
结论与未来展望
04

## Slide 23
核心结论回顾
孔径主导，层数调节：孔径与截留效率负相关，层数增加容量，二者需权衡。
线性补偿模型：初始水质与过滤效果差值呈线性关系，可精确补偿预测。
高精度预测模型：分段多项式模型可提高预测水质精度。
DDPG算法赋能：在虚拟空间完成工艺优化，显著降本增效。
贯通式创新范例：项目形成教学-科研-产业贯通范例，为材料智能化设计提供可复制框架。

## Slide 24
下一步研究计划
多材料协同
扩展活性炭、陶瓷膜等，构建统一奖励函数。
多目标优化
引入MORL输出帕累托前沿，供厂商自选。
边缘计算与IoT
开发边缘计算盒子，实时更新策略。
推动行业标准
推动团体标准立项，规范核心指标。

## Slide 25
THANK YOU
感谢大家观看
汇报时间：2025/10/18